## Slide 1: Zahlensysteme
Frithjof Roscher, Matrikelnummer: 2269121

## Slide 2: 10er-System
Geläufigste Zahlensystem
Für dieses System gilt:
10 Ziffern: 0-9
Größter, mit einer Ziffer darstellbarer Wert:9
Kennzeichnung kleine 10 oder ein d (Dezimal)
Beispiel:
5* 100 + 3*101+ 6*102 = 5 + 30 + 600 =
635

## Slide 3: 2er-System
Es gibt 2 Ziffern: 0 und 1
Größter, mit einer Ziffer darstellbarer Wert:1
Kennzeichnung kleine 2 oder ein b (Binär)
Beispiel:
11112 = 20 + 21+22+23 = 1+2+4+8 =15
oder auch: die Binärzahl 11112 entspricht einer Dezimalzahl von 15.

## Slide 4: Addition von 2 Binärzahlen
  Beispiel:
01112 = 7
+ 01002 = 4
========
10112 = 11

## Slide 5: Subtraktion von 2 Binärzahlen mit Hilfe des Zweierkomplement
Beispiel 15 – 9 = 6
9 ist im Dualsystem 1001
Einerkomplement von 5 ist 0110
Das Zweierkomplement 0111 ( 1 addiert )
Zweierkomplement zu 15 addieren
1111
+0111
===========
0110 (Übertrag wird nicht gespeichert,
also weglassen)

## Slide 6: 8er-System
Für das Oktal-System gilt:
8 Ziffern: 0-7
Größter, mit einer Ziffer darstellbarer Wert:7
Kennzeichnung: kleine 8 oder ein o (Oktal)
Beispiel:
64618 = 1 * 80 + 6 * 81 + 4 * 82 + 6 * 83
                = 337710

## Slide 7: 16er-System
Es gibt 16 Ziffern (0-9) (A-F) A=10, B=11...
Größter, mit einer Ziffer darstellbarer Wert:15
Kennzeichnung kleine 16 oder ein h (Hexa)
Beispiel:
F516= 15*161 + 5*160 = 240 + 5 = 24510

## Slide 8: Umrechnen in andere Zahlensysteme
Division mit Rest
Zahl wird durch Kennzahl des gewünschten Zahlensystems geteilt
Solange, bis man nicht weiter teilen kann
Divisionsreste bilden von unten nach oben gelesen die Zahl im gewünschten Zahlensystem

## Slide 9: Beispiel 1 für Umrechnung
Umrechnung von 75 in Binärsystem
75/2 = 37 R 1 1/2 = 0 R 1
37/2 = 37 R 1
18/2 = 9 R 0 10010112
9/2 = 4 R 1
4/2 = 2 R 0
2/2 = 1 R 0

## Slide 10: Beispiel 2 für Umrechnung
Umrechnung von 2252 in das Hexadezimalsystem:
2252/16 =140 R 12 ( =C )
140/16 =8 R 12 ( =C )
8/16 =0 R 8
8CC16

## Slide 11: Beispiel 3 für Umrechnung
Binär zu Dezimal
010111012
1+4+8+16+64 = 9310